广州市农业农村局2019至2021年度城域网（MPLS-VPN）组网服务资格商委托需求

## 一、服务商资格要求

（一）符合《政府采购法》第二十二条所规定的条件；分公司投标的，必须由具有法人资格的总公司授权。

（二）本项目不接受联合体投标。

## 二、项目要求

2019至2021年度广州市农业农村局城域网（MPLS-VPN）以广州市农业信息中心住所所在地为主点，其他单位为分点（主点及分点线路使用单位详见附表）。各分点通过租赁同一通讯运营商的MPLS_VPN线路连接至主点。本次拟确定的主点及分点MPLS_VPN线路租赁服务资格有效时间为3年，由主点和分点应用单位共同参与租赁资格商的公开选择并签署资格协议，线路租赁合同由中标服务商分别与主点及各分点线路使用单位单独签署，租赁费用由各单位自行承担。

| 序号 | 单位名称 | 线路数量 | 线路带宽 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州市农业信息中心 | 1 | 不低于50M。 | 主点(服务局大院) |
| 2 | 广州市农产品质量安全监督所 | 1 | 不低于30M。 | 分点 |
| 3 | 广州市农业技术推广中心 | 1 | 不低于30M。 | 分点 |
| 4 | 广州市海洋与渔业环境监测中心 | 1 | 不低于30M。 | 分点 |
| 5 | 广州市农业科学研究院 | 1 | 不低于30M。 | 分点 |
| 6 | 广州市果树科学研究所 | 1 | 不低于30M。 | 分点 |
| 7 | 广州花卉研究中心 | 1 | 不低于30M。 | 分点 |
| 8 | 广州市农业机械化技术推广站 | 1 | 不低于30M。 | 分点 |
| 9 | 广州市畜禽屠宰管理执法支队 | 1 | 不低于30M。 | 分点 |
| 10 | 广州市动物卫生监督所 | 1 | 不低于30M。 | 分点 |

- 报价要求

服务商须按照上表所列主点及分点线路需求，以月租形式分开单独报价，并承诺后期如有新增分点，月租也不得超过本次项目报价。

| 序号 | 单位名称 | 线路数量 | 线路带宽 | 月租（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州市农业信息中心 | 1 | 不低于50M。 |  | 主点(服务局大院) |
| 2 | 广州市农产品质量安全监督所 | 1 | 不低于30M。 |  | 分点 |
| 3 | 广州市农业技术推广中心 | 1 | 不低于30M。 |  | 分点 |
| 4 | 广州市海洋与渔业环境监测中心 | 1 | 不低于30M。 |  | 分点 |
| 5 | 广州市农业科学研究院 | 1 | 不低于30M。 |  | 分点 |
| 6 | 广州市果树科学研究所 | 1 | 不低于30M。 |  | 分点 |
| 7 | 广州花卉研究中心 | 1 | 不低于30M。 |  | 分点 |
| 8 | 广州市农业机械化技术推广站 | 1 | 不低于30M。 |  | 分点 |
| 9 | 广州市畜禽屠宰管理执法支队 | 1 | 不低于30M。 |  | 分点 |
| 10 | 广州市动物卫生监督所 | 1 | 不低于30M。 |  | 分点 |

- 线路租赁原则

- 安全性原则，中标服务商必须保证广州市农业农村局通信线路不能与其它网络有任何的物理连接；最大限度保证租用线路的安全运行，确保本次项目租赁的线路与其他光纤之间没有任何接口，完全实施物理隔离。

- 保密性原则，中标服务商必须保证不将本次网络组网工程的任何资料泄露给第三方；

- 稳定性原则，从系统结构、技术措施、设备性能、系统管理、厂商技术支持及维修能力等方面保障网络的可靠性和稳定性，达到最大的平均无故障时间。

- 最大限度减少开挖原则，中标服务商应在本项目所经过路由上自有足够的管道资源，充分利用现成管道和光缆资源，按期保质完成本项目的维护工程任务。

- 中标服务商应负责对向采购人所提供的光纤以及相关设备的定期检查、日常维护、修缮及保养，加强值班和检测，保证光纤不中断。当光纤发生故障时，中标服务商应及时通知采购人，并及时处理。

- 中标服务商由于割接、维修等正常计划原因需中断采购人租用的光纤时，应提前通知采购人，并安排相应措施尽量保证该光纤的畅通，对紧急情况，双方另行协商。

（二）光纤链路规范

- 《通信管道与信道工程设计规范》 YD 5007-2003

- 《通信管道工程施工及验收技术规范 》 YD 5103-2003

- 《电信网光纤数字传输系统工程施工及验收暂行技术规定》YDJ44-89

- 《光纤技术标准》ITU-T G.652

- 《市内光缆通信系统进网要求》 GB 11820－89

- 《光缆的结构、安装、接续和保护》 ITU－T1994

- 《通信工程电源系统防雷技术规定》YD5078－98

- 《工业企业通信接地设计规范 》 GBJ79-85

- 《工业企业通信设计标准》（GBJ42-81）

除上述规范以外，还应遵循国家现行的相关标准和规范要求。

（三）光纤链路技术参数要求

| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 提供的光纤线路必须是单模光纤，光路中间经过的跳线架最好独立。光纤使用时间由实际开通使用时间起计算，并至少提供3年使用服务。 |
| 2 | 出租的光纤的质量符合国家有关标准和规定，为保障光纤网络的稳定运行，各线路光纤光衰必须低于-25DB（建议低于-20DB）。 |
| 3 | 光纤布线接入要符合国家有关光纤布线规范。所有光纤引入机房交换机柜，并可直接连接到交换机光纤端口，项目所需尾纤由线路提供方提供，在核心节点及汇聚点需要配置光纤ODF设备、机架、尾纤等设备材料。 |
| 4 | 线路提供方在3年合同期内，应为采购人新增光纤接入点提供建设光纤服务。 |
| 5 | 线路提供方根据本项目提供的接入点名单，在施工前提供详细的光纤路由规划设计方案。 |
| 6 | 光缆器材符合ITU-T G.652光纤技术标准， 同时达到以下标准： （1）标称工作波长为1310nm，工作范围：1285~1330nm。 （2） 衰减常数：在1310nm波长上不大于0.38dB/km；在1550nm波长上不大于0.25dB/km。 （3）模场直径：9.3μm±0.5μm（1310nm）；10.5μm±0.8μm（1550nm）。 （4）包层直径：125μm±2μm。 （5）包层不圆度：不大于1%。 （6）截止常数：1100~1280nm（在2米光纤上测得）。 （7）总色散系数：在1285~1330nm波长范围内的全部波长上不大于3.5PS/nm·km。 （8）允许张力：工作时：600N，敷设时：1500N。 （9）允许侧压力：工作时：300N/10cm，敷设时：1000 N/10cm。 （10）允许的弯曲半径：工作时：光缆外径的10倍；敷设时：光缆外径的20倍。 （11）新敷设光缆盘长：2000+50/-0米。 （12）光缆寿命：所有提供给采购人的光缆在正常使用情况下的预期寿命不少于15年。 |

(四)具体需求

- 本项目包括光纤配线架的提供、光纤线路的敷设、熔接、光纤上架、连接尾纤、安装接头、测试线路、3年的跟踪维护服务以及其它未尽提及的工程必须的内容，同时包含提供采购人要求的或工程项目内容要求的必须具备的器材和相关设备（如外测尾纤及日常维护工具）。

- ★项目工期：必须在合同签订后5天内，完成所有通信点光纤建设、连通、交付工作。

- 线路租赁要求

- 中标服务商负责向有关部门申报项目的有关手续并承担相应的一切费用，中标服务商须具有本项目采购的光纤纤芯所占的通信管道的线路使用权，并具有光纤纤芯的产权。

- 中标服务商在投标时必须明确各路口到各接入点之间的距离以及地理环境分布，在设计光纤路由时以最短距离为原则。

- 如需实施道路开挖的，必须在获得有关部门批准的前提下，遵守相关的施工及管理规章制度，安全施工，并承担相应的一切费用。如因施工造成的各种损失及法律责任由中标服务商承担。

- 中标服务商必须以光缆地下管道敷设为原则，所有光缆必须走地下管线，桥梁、涵洞、河流和机房引入线除外。

- 中标服务商保证所提供的光纤及其过桥、涵、河流等特殊地段的防护措施符合国家通信行业有关标准，对于不符合标准的子管及其防护措施，中标服务商应承担使其达到符合国家通信行业有关标准的义务。

- 要求中标服务商采用G.652D（衰减系数为A级）的优质单模光纤，工程所有使用的材料均应有产品合格证、质量保证书。

- 要求中标服务商说明在本工程中需开挖管道建设占全部工程的比例，除引入线外。

- 中标服务商根据管道资源情况和采购人的需求，合理地对路由和施工进行设计。

- 中标服务商按照广州市的城市规划与要求科学设计、严密组织工程施工。

- 中标服务商应按采购人提出的工程进度按期完成工程。

- 道路开挖：中标服务商所提供的线路管道必须符合邮电部的有关规范和采购人的相关要求，若在线路铺设过程中涉及道路开挖等事项，由中标服务商方面负责报建并负责所产生的一切费用。中标服务商在投标时应充分考虑道路报建开挖的可行性，时间和费用以及对工程进度影响的问题，避免在新建或新改造道路上进行开挖，确实需要开挖的要按照有关规范进行。

三、运维服务要求

（一）服务范围

中标服务商须对所有线路及整体网络提供维护、维修的全包服务，租赁时间自通过交付之日起三年有效。

（二）服务内容

中标服务商应提供的运维服务内容包括日常运作、服务咨询、巡检保养、主动监测、故障修复。

（三）服务响应时间

1.提供7×24小时服务承诺

中标服务商需承诺提供合同服务期内全天候7×24小时的故障维护服务，并有专业的技术人员负责及时解决系统出现的任何故障。

2.故障修复时限承诺

在接到光纤故障报修后，中标服务商须在30分钟内响应，技术工程师4小时到达现场，并在6个小时内修复完成，若无法在规定时间内完成的，中标服务商应调配应急线路，临时接通网络，确保公安通信在6个小时内能够恢复。

## 三、评标方案

（一）本项目采用综合评分法

（二）中标依据：在不高于最高限价的前提下，综合评估分最高的为中标候选人。

（三）技术部分响应性评定

1．由评标委员会对所有投标文件的技术部分的响应进行审核和分析；

2．评委独立进行评分，填写“技术部分响应评分表”。

3．评分标准：按照单项分值，按评估等级的分值计算得分（特别说明除外）。

4．将每一个评委的评分汇集，得出该投标人的技术得分。

（四）商务部分响应性评估

1．由评标委员会对所有投标文件的商务部分的响应进行审核和分析；

2．评委独立进行评分，填写“商务部分响应评分表”；

3．评分标准：按照单项分值，按评估等级的分值计算得分（特别说明除外）；

4．将每一个评委的评分汇集，得出该投标人的商务得分。

（五）价格响应性评估

1．由评标委员会对所有投标文件的价格部分的响应进行审核和分析。

2．基准价格分：以有效投标人报价中价格最低的投标报价为基准价，定其基准价格分为20分。

3．投标人的价格得分=（评标基准价 / 投标人报价）×20（精确到小数点后两位）分。由此算出每个投标人的“价格得分”。

4．评委检查每个投标人的价格评分计算情况，确认“价格得分”。

综合评估分的计算和排序

综合评估分中各评估因素所占权重（见下表）

| 评估因素 | 技术 | 商务 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评估权重 | 40分 | 40分 | 20分 |

1．综合评估分（精确到小数点后两位）=技术得分+商务得分+价格得分；

2．将综合评估分从高到低排序，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术得分高低顺序排列；

3．评标委员会按排名顺序推荐前两名为中标候选人。若排名第一的中标候选人放弃中标或被取消中标资格，采购人可顺选排名第二的为中标候选人。若排名第二中标候选人的报价高于排名第一的中标候选人报价20％（含）以上的，评标委员会只推荐排名第一的投标人为中标候选人。

技术部分响应评分表

投标人:               评分合计:             评委签字：

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体技术方案响应情况 | 完全满足用户总体技术方案需求书且有优于用户总体技术方案需求书条款的，得5分； 完全满足用户总体技术方案需求书的，得3分； 有不满足用户总体技术方案需求书的，得0分。 | 5 |
| 2 | 本项目所在地区光纤网络资源情况（投标人截止2017年底广州市光纤资源情况，包括光纤接入用户、光缆线路长度，需提供经信委相关证明材料） | 光纤网络资源情况最优，得5分；其次，得3分；排名再次，得2分；其他得1分。 | 5 |
| 3 | 投标人针对本项目拟定的光纤链路实施方案 | 测试验收方案具体、全面，可行性高的，得5分； 测试验收方案较具体、全面，可行性较高的，得3分； 测试验收方案基本完善，满足用户需求的，得1分； 无或其它不得分。 | 5 |
| 4 | 网络组网系统平滑过渡方案 | 过渡方案具体、全面，可行性高的，得5分； 过渡方案较具体、全面，可行性较高的，得3分； 过渡方案基本完善，满足用户需求的，得1分； 无或其它不得分。 | 5 |
| 5 | 光纤汇聚响应情况（投标人在项目实施地汇聚机房科学分布情况，要求分布合理，满足机房各项要求） | （1）能提供自有机房的（提供①建筑面积不少于1000平方米汇聚机房的分布图②机房相片③汇聚机房自有产权证复印件），每提供一处自有机房得1分（资料不全不得分），自有机房合计最高得5分；（2）如第三方租赁机房的(需提供①所租赁的建筑面积不少于1000平方米的汇聚机房的分布图②机房相片③租赁合同复印件，加盖投标人公章），每提供一处租赁机房得 0.5分（资料不全不得分），租赁机房合计最高得4分。2个小项以投标人得分最高的小项计算。 | 5 |
| 6 | 施工实施与测试验收方案 | 施工实施与验收方案排名最优，得5分；其次，得3分；再次，得1分；其他不得分。 | 5分 |
| 8 7 | 项目管理响应方案（项目团队、质量管理，进度管理等） | 对比项目管理响应方案。最优，得5分；其次，得3分；排名再次，得1分；其他不得分。 | 5分 |
| 8 | 售后服务及培训方案 | 售后服务及培训方案具体、全面，可行性高，优于用户需求书要求的，得5分； 售后服务及培训方案较具体、全面，可行性较高，满足用户需求的，得3分； 售后服务及培训方案基本完善，满足用户需求的，得1分； 无或其它不得分。 | 5分 |

商务部分响应评分表

投标人:                评分合计:             评委签字：

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拟投入本项目的项目经理资格情况 | 1、具有高级工程师或高级技师证书； 2、具有ITIL expert证书； 3、具有PMP项目管理资质证书； 4、具有硕士或以上学位； 项目经理本人同时具备以上4个的得8分，具有3个的得4分，具有2个的得2分，具有1个的得1分，其他得0分。 备注： 提供拟投入本项目的项目经理的身份证、职称证书复印件（如有）以及由社保机构或税务部门出具的在本项目投标截止日前3个月投标人为本项目服务的固定专职员工购买的《社会保险费人员明细表》作为评价证明资料，非本地公司在外地购买社保的必须提供技术服务人员在本地的居住证(或暂住证)等在本地工作的证明文件）复印件，无或未按要求递交证明材料的得0分。 | 8分 |
|  | 拟投入本项目的主要技术管理人员（项目经理除外）资格情况 | 具有高级工程师职称，每人0.5分，满分2分。 具有中级工程师职称，每人0.25分，满分1分。 最高得3分。 备注： 提供所列人员的身份证、职称证书复印件（如有）以及由社保机构或税务部门出具的在本项目投标截止日前3个月投标人为本项目服务的固定专职员工购买的《社会保险费人员明细表》作为评价证明资料，非本地公司在外地购买社保的必须提供技术服务人员在本地的居住证(或暂住证)等在本地工作的证明文件）复印件，无或未按要求递交证明材料的得0分。 | 3分 |
|  | 企业信誉及获得证书情况 | 投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证，且在有效期内的： 每提供一项得0.5分，最高得2分； 无或其它不得分。 备注： 提供有效的证书复印件加盖投标人公章作为证明材料，无或未按要求递交证明材料的不得分。 | 2分 |
|  |  | 投标人连续10年或以上获得工商行政管理部门颁发的守合同重信用企业证书的，得6分； 投标人连续5年或以上获得工商行政管理部门颁发的守合同重信用企业证书的，得3分； 投标人连续2年或以上获得工商行政管理部门颁发的守合同重信用企业证书的，得1分； 投标人获得过工商行政管理部门颁发的守合同重信用企业证书的，得0.5分； 无或其它不得分。 备注： 提供有效的证书复印件加盖投标人公章作为证明材料，无或未按要求递交证明材料的不得分。 | 6分 |
|  | 拟投入本项目的团队人员（不含项目经理和主要技术管理人员）情况 | 投标人拟投入本项目团队成员数量最多的，得6分； 投标人拟投入本项目团队成员数量第二多的，得4分； 投标人拟投入本项目团队成员数量第三多的，得3分。 投标人拟投入本项目团队成员数量第四多的，得2分。 无或其它不得分。 备注： 提供拟投入本项目团队人员清单、有效的身份证、职称证书复印件（如有）以及由社保机构或税务部门出具的在本项目投标截止日前3个月投标人为本项目服务的固定专职员工购买的《社会保险费人员明细表》作为评价证明资料，非本地公司在外地购买社保的必须提供技术服务人员在本地的居住证(或暂住证)等在本地工作的证明文件）复印件，无或缺项或未按要求递交证明材料的不得分。 | 6分 |
|  | 投标人本地综合服务支撑能力 | 在广州市内设有固定服务机构的，得6分； 在广东省内设有固定服务机构的，得4分； 无或其它不得分（按最高得分项计分，不得重复计算）。 备注： 提供有效的固定服务机构的营业执照、具体办公地址，房地产权证或租赁合同(需在有效期内的，且是以投标人或法人名义签订的)复印件作为证明文件，无或缺项或未按要求递交证明材料的不得分。 | 6分 |
|  | 投标人互联网+获奖情况 | 提供投标人在2017年以来获得国务院等相关政府部门或其下属组织机构颁发的含“互联网+”文字描述的奖项。 有，得3分；无，得0分。 备注：提供相关证明材料复印件，分公司投标的，总公司或其下属分公司所获奖项均有效。 | 3分 |
|  | 同类业绩 | 投标人2015年以来单个项目合同金额不少于100万元/年的同类项目（光纤租赁）业绩经验： 每个项目得1分，最高得6分。 备注：以合同签订时间为准，须提供合同复印件作为证明材料，无或未按要求递交证明材料的不得分。 | 6分 |

价格部分响应评分表

投标人:                评分合计:             评委签字：

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格评价 | 以有效投标人报价中价格最低的投标报价为基准价，定其基准价格分为20分。投标人的价格得分=（评标基准价 / 投标人报价）×20（精确到小数点后两位）分。 | 20分 |