编号：

广东省饲料加工企业生产条件

和质量保证体系综合审核表

报审企业名称：

企业生产地址：

申请产品类型：

填 报 单 位：                          （章）

联 系 电 话：

联   系   人：

传        真：

电 子 邮 件：

填 报 日 期：                 年   月   日

广东省饲料工作办公室  制

二○○六年一月修订

填 写 说 明

- 此表格式由广东省饲料工作办公室统一规定。封面编号由地级以上市饲料管理部门自行编定。

- 此表适用于审核新办和换证配合饲料、浓缩饲料、精料补充料、单一饲料（动物源性饲料除外）加工企业。

- 此表由地级以上市饲料管理部门填写，上报省饲料工作办公室一份。

- 填报内容必须客观真实，不得随意涂改。

考 核 说 明

- 市级饲料管理部门成立评审组，每个评审组由3-5人组成，评审组成员须具备中级以上职称或相应行政职务。

- 评审组成员必须高效廉洁、客观公正、严守秘密，维护审核工作的科学性、公正性和权威性。

饲料加工企业生产条件和质量保证体系综合审核汇总表

| 考 核 项 目 | 项 目 数 | 合 格 项 目 数 | 审核合格 项目数 | 说明： 1、类别分为：关键项（A）、重要项（B）和一般项（C） 2、单项考核结论分为：符合（Y）、不符合（N） 3、最终考核结论分为：合格、不合格 4、合格企业判定标准： （1）关键项（A）必须全部符合； （2）重要项（B）应达到80%以上； （3）一般项（C）应达到50%以上； |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 关键项 A | 重要项 B | 一般项 C | 关键项 A | 重要项 B | 一般项 C | 关键项 A | 重要项 B | 一般项 C |  |
| 一、人员要求 | 3 | 6 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、生产场地要求 | 1 | 5 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、生产设备要求 | 1 | 4 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、质量检验要求 | 2 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、管理制度要求 | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、生产环境要求 | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 9 | 24 | 37 | 9 | 20 | 19 |  |  |  |  |
| 评 审 小 组 意 见 | 评审组长签字： 年 月 日 | 企 业 意 见 | 企业负责人签字： |

| 评 审 组 成 员 签 字 | 姓 名 | 职务或职称 | 工作单位 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场审核时间 | 年 月 日至 年 月 日 |
| 市级饲料管理部门审核意见 | （章） 年 月 日 |

饲料加工企业现场综合审核表（一）

| 序号 | 考核项目 | 考核 细目 | 考核内容 | 考核方式 | 记录 | 类别 | 考核 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人员要求 | （一） 机构设置 | 1、有机构设置文件 | 查阅文件 |  | C |  |
|  |  |  | 2、有部门负责人，有人员任命书（包括企业负责人） | 查阅文件 |  | C |  |
|  |  | （二） 企业 负责人 | 1、熟悉饲料法规及相关法规 | 考核 |  | B |  |
|  |  |  | 2、了解饲料、养殖等专业知识 | 交谈 |  | C |  |
|  |  |  | 3、具有生产经验和组织能力 | 交谈 |  | C |  |
|  |  | （三） 质量 负责人 | 1、专职从事相关工作三年以上，熟悉饲料法规及相关法规 | 考核 |  | B |  |
|  |  |  | 2、具有相关专业大专以上文化程度或中级以上技术职称 | 查验证书 |  | C |  |
|  |  |  | 3、检验部门负责人取得中级以上检化验员资格 | 查验证书 |  | B |  |
|  |  | （四） 技术 负责人 | 1、专职从事相关工作两年以上，熟悉饲料法规及相关法规 | 考核 |  | B |  |
|  |  |  | 2、具有相关专业大专以上文化程度或中级以上技术职称 | 查验证书 |  | C |  |
|  |  |  | 3、熟悉动物营养、饲料配方技术及生产工艺 | 考核 |  | B |  |
|  |  | （五） 生产 负责人 | 1、专职从事相关工作两年以上，熟悉饲料法规及相关法规 | 考核 |  | C |  |
|  |  |  | 2、具有相关专业大专以上文化程度或中级以上技术职称 | 查验证书 |  | C |  |
|  |  |  | 3、熟悉生产工艺和生产管理 | 交谈 |  | C |  |
|  |  | （六） 管理 人员 | 1、质量、生产、仓库管理部门应有专职管理人员 | 查阅文件 |  | C |  |
|  |  |  | 2、管理人员具有相应的专业知识、生产经验及组织能力 | 交谈 |  | C |  |
|  |  |  | 3、技术服务人员应具备相应的知识 | 交谈 |  | C |  |
|  |  | （七） 特有工种 持证上岗 及 技能考核 | 1、饲料检化验人员至少2人持证上岗 | 查验证书 |  | A |  |
|  |  |  | 2、中控工、维修工各至少2人持证上岗 | 查验证书 |  | A |  |
|  |  |  | 3、其他特有工种如锅炉工、电工等按规定持证上岗 | 查验证书 |  | A |  |
|  |  |  | 4、操作工、化验员掌握本岗位的基本知识和技能。操作工人应能看懂相关技术文件（作业指导书、操作规程等），并能熟练操作工艺设备。 | 实际操作考核 |  | B |  |

饲料加工企业现场综合审核表（二）

| 序 号 | 考核 项目 | 考 核 细 目 | 考 核 内 容 | 考核方式 | 记 录 | 类别 | 考核 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 生产 场地 要求 | （一） 厂房 建筑 布局 | 1、厂房建筑布局合理，生产区、办公区、仓储区、生活区分开，防止交叉污染 | 现场查看、查阅文件 |  | B |  |
|  |  |  | 2、厂区内道路平整 | 现场查看 |  | C |  |
|  |  | （二） 车间 和 场地 | 1、具有独立的生产车间，布局合理，符合生产工艺流程要求，防止交叉污染 | 现场查看 |  | B |  |
|  |  |  | 2、生产、仓储区面积应与设计能力相匹配 | 现场查看 |  | C |  |
|  |  |  | 3、现场生产秩序良好，工序衔接合理 | 现场查看 |  | C |  |
|  |  |  | 4、生产过程中半成品堆放整齐，实施标志管理 | 现场查看 |  | C |  |
|  |  | （三） 生产 现场 环境 | 1、噪音、粉尘、排污等应符合环保要求和安全要求 | 现场查看、查阅文件 |  | B |  |
|  |  |  | 2、配备消防设施或设备，用电线路布局合理、整齐 | 现场查看 |  | B |  |
|  |  |  | 3、具有良好的通风、照明 | 现场查看 |  | C |  |
|  |  |  | 4、环境清洁、无垃圾、无积水 | 现场查看 |  | C |  |
|  |  | （四） 仓储区 | 1、如使用药物饲料添加剂、有安全要求的饲料添加剂或者危险品的，应设有独立仓储库存放药物饲料添加剂和危险品 | 现场查看 |  | A |  |
|  |  |  | 2、与生产能力相适应，仓库地面平整，符合防水、防湿、防火、防鼠害要求 | 现场查看 |  | B |  |
|  |  |  | 3、原料、成品、包装、标签分开存放，物料分类堆放，整齐，实施标志管理 | 现场查看 |  | C |  |

饲料加工企业现场综合审核表（三）

| 序 号 | 考 核 项 目 | 考 核 细 目 | 考 核 内 容 | 考核方式 | 记 录 | 类别 | 考核 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三 | 生产 设备 要求 | （一） 生产设备 | 1、生产设备齐全、完好，能满足生产产品需要，关键设备技术性能指标符合产品质量和安全卫生要求。应配备除尘设备、计量设备、包装设备等。 | 核对设备说明书、现场查看并试产检验 |  | A |  |
|  |  |  | 2、原料接收、配料、打包等计量器具符合要求。生产用计量器具完好，在有效期内。 | 现场查看、查验证书 |  | B |  |
|  |  | （二） 生产工艺 | 1、工艺流程布局合理，不会导致交叉污染 | 现场查看 |  | B |  |
|  |  |  | 2、生产设备安装符合工艺流程要求，便于维护和保养 | 现场查看 |  | C |  |
|  |  |  | 3、有完整的工艺流程文件 | 查阅文件 |  | C |  |
|  |  |  | 4、应对生产中的重要工序或产品关键环节进行控制，并应在生产工艺流程图上标出关键控制点 | 查阅文件 |  | C |  |
|  |  | （三） 设备管理 | 1、建立仪器、设备档案 | 查阅文件 |  | C |  |
|  |  |  | 2、有仪器、设备维护、保养计划和记录（样本） | 查阅记录 |  | C |  |
|  |  |  | 3、设备有安全防护措施且便于维护和保养 | 查阅记录 |  | B |  |
|  |  |  | 4、有对设备、器具中残留定期清理，防止交叉污染的规定 | 查阅文件 |  | B |  |
|  |  |  | 5、主要设备配件管理有序 | 查阅记录 |  | C |  |

饲料加工企业现场综合审核表（四）

| 序 号 | 考 核 项 目 | 考 核 细 目 | 考 核 内 容 | 考核方式 | 记 录 | 类别 | 考核 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四 | 质量 检验 要求 | （一） 质检部门 | 1、应设立质检部门，且直属企业负责人领导 | 现场查看 |  | A |  |
|  |  |  | 2、设有仪器室、检验操作室，场地能满足检验要求 | 现场查看 |  | B |  |
|  |  |  | 3、设有留样观察室，留样柜能满足各种成品、原料的存放，样品保留时间应超过保质期至少2个月 | 现场查看 |  | B |  |
|  |  | （二） 质检仪器设备 | 1、应配有常规项目的检测仪器、设备；无法检测的项目应有与法定质检机构委托代检协议书，委托检测项目应明确（含卫生指标） | 现场查看、查阅文件 |  | A |  |
|  |  |  | 2、质检仪器应有有效的计量检定证书 | 查验证书 |  | B |  |
|  |  |  | 3、检测仪器（天平、分光光度计等）有使用记录（样本） | 查阅记录 |  | C |  |
|  |  | （三） 标准 质量检验 操作规程 | 1、原料、产品质量标准（含检测方法标准）齐全 | 查阅文件 |  | B |  |
|  |  |  | 2、企业标准发布符合要求 | 查标准 |  | C |  |
|  |  |  | 3、有规范的操作规程 | 查阅文件 |  | C |  |
|  |  |  | 4、有原料采购、接收准则 | 查阅文件 |  | C |  |
|  |  | （四） 检验记录和 检验报告 | 1、有完整和规范的原料、成品检验记录（样本）和检验报告，并应保存二年以上 | 查阅记录 |  | B |  |
|  |  |  | 2、留样观察记录齐全完整（保存二年以上）（样本） | 查阅文件 |  | C |  |
|  |  |  | 3、检验报告（样本）齐全、完整，应有质检人员和质检负责人签字 | 查报告 |  | C |  |

饲料加工企业现场综合审核表（五）

| 序 号 | 考 核 项 目 | 考 核 细 目 | 考 核 内 容 | 考核方式 | 记 录 | 类别 | 考核 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五 | 管理 制度 要求 | 制度 和 文件 及 执行 情况 | 1、各类文件（含饲料法规）应建立档案，能迅速查阅 | 查阅文件 |  | C |  |
|  |  |  | 2、建立规范的岗位责任制度、生产管理制度、检验化验制度、标准及质量保证制度、安全卫生制度、产品留样观察制度、计量管理制度等管理制度，且执行良好 | 查阅文件、现场考核、 交谈 |  | B |  |
|  |  |  | 3、有原料接收和生产过程程序和记录（样本） | 查阅文件 |  | B |  |
|  |  |  | 4、使用药物添加剂的，应有完整真实的药物饲料添加剂接收和使用记录（样本） | 查阅文件 |  | A |  |
|  |  |  | 5、有产品管理记录（含销售记录）样本 | 查阅文件 |  | C |  |
|  |  |  | 6、有处理客户投诉规定，产品售后服务记录（样本）齐全 | 查阅文件 |  | C |  |
| 六 | 生产 环境 要求 | （一） 选址 | 1、不在饲养场内 | 现场查看 |  | A |  |
|  |  |  | 2、周边无污染源、不扰民 | 现场查看 |  | B |  |
|  |  | （二） 厂区 卫生 环境 | 1、厂区环境整洁，无恶性异味 | 现场查看 |  | B |  |
|  |  |  | 2、废弃物存放合理，定期清理 | 现场查看 |  | C |  |
|  |  | （三） 劳动 保护 | 1、生产区内无不安全的隐患（如缺盖、栏、罩等防护） | 现场查看 |  | C |  |
|  |  |  | 2、有劳动保护规定 | 查阅文件 |  | Ｃ |  |